# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# styczeń 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,09 | 0,16 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,8 | 7,5 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 180 | 182 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 400 | 408 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 24,11 | 26,94 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | 0,02 | 0,02 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 7,3 | 7,3 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 0,7 | 0,64 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | <5 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | <4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# luty 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,08 | 0,22 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,7 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 176 | 180 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 388 | 381 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 26,2 | 25,5 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | 0,02 | 0,04 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 7,8 | 8,0 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | <0,5 | <0,5 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | <5 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | <4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# marzec 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,3 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,7 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 176 | 174 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 386 | 379 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 23,4 | 23,4 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | 0,01 | 0,01 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 7,0 | 7,0 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | <0,5 | 0,9 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | 8 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | <4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# kwiecień 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,3 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,6 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 164 | 162 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 346 | 384 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 21,27 | 22,69 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,01 | 0,03 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 6,3 | 6,5 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 1,0 | 1,1 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | 57 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | <7 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# maj 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,3 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,7 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 184 | 188 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 370 | 375 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 25,53 | 24,82 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,01 | 0,01 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 5,0 | 4,7 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | <0,5 | <0,5 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | 18 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | <4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# czerwiec 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,4 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,6 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 176 | 176 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 427 | 413 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 30,14 | 30,14 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,01 | <0,01 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 6,2 | 5,8 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 1,09 | 1,09 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | 34 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | 4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# lipiec 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,3 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,6 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 176 | 176 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 387 | 412 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 23,40 | 24,11 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,01 | <0,01 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 5,0 | 5,1 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 1,28 | <0,5 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | <5 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | <4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# sierpień 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,3 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,6 | 7,6 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 160 | 160 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 355 | 363 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 24,82 | 24,11 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,01 | 0,01 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 3,3 | 3,2 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 0,83 | 0,74 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | 15 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | <4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# wrzesień 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,2 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,6 | 7,6 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 152 | 158 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 358 | 348 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 19,85 | 18,44 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,01 | <0,01 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 4,2 | 4,5 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 1,54 | 1,38 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | 5 | <5 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | 9 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# październik 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,4 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,7 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 172 | 172 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 392 | 393 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 22,3 | 22,3 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,01 | <0,01 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 4,1 | 4,0 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 1,1 | 0,8 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | <5 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | <4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# listopad 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,3 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,8 | 7,8 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 176 | 180 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 381 | 384 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 23,4 | 22,69 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,01 | <0,01 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,005 | <0,005 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 5,2 | 5,3 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 1,6 | 1,3 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | 7 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | <4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# grudzień 2023

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,3 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,8 | 7,9 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 172 | 172 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 404 | 403 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 24,1 | 24,1 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | 0,02 | 0,02 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,004 | <0,004 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 4,7 | 7,1 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 1,1 | 0,9 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | <5 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | 4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <26 | <26 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta